## Slide 1: CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51
Bộ môn KTĐ&THCN - ĐHBK HN
Học phần: Kỹ thuật vi xử lý
EE3480

## Slide 2: Mục lục
Chương 1: Cấu trúc và hoạt động của máy tính
Chương 2: Vi điều khiển MCS-51
Chương 3: Lập trình bằng hợp ngữ MC-S51
Chương 4: Vào ra số
Chương 5: Ghép nối cơ bản

## Slide 3: Tóm tắt nội dung chương 2
Kiến trúc họ vi điều khiển MCS-51
  Các đặc tính chung
  Sơ đồ khối
  Sơ đồ chân
  Tổ chức bộ nhớ
  Các thanh ghi chức năng
  đặc biệt
Ghép nối với bộ nhớ ngoài
Cổng vào/ra
Chế độ truy nhập địa chỉ
Tập lệnh
Timers của MCS-51
Truyền tin nối tiếp UART
Cấu trúc ngắt của MCS-51

## Slide 4: 1. Kiến trúc họ vi điều khiển MCS-51TM
Đặc trưng (feature) 8031 8051 8052
ROM (bytes) NO 4k 8k
RAM (bytes) 128 128 256
Timers 2 2 3
I/O Pins 32 32 32
Serial port 1 1 1
Interrupt sources 6 6 8
1.1 Các đặc tính chung

## Slide 5: 1.2 Sơ đồ khối 8051
CPU
128 Bytes RAM
4Kbytes
ROM
4 I/O Ports
Timer 0
Serial Port
OSC
Interrupt Control
External interrupts
Timer 1
Timer/Counter
Bus Control
TxD RxD
P0 P2 P1 P3
Address/Data
Counter Inputs

## Slide 6: 1.3 Sơ đồ chân
PSEN: Program Store Enable
EA = Vcc (Rom onchip)
EA= Vss (External ROM)
24 chân có 2 chức năng, chúng có thể vừa là cổng I/O vừa là các đường tín hiệu trong bus dữ liệu hoặc bus địa chỉ của các khối truyền tin.
8051 có 40 chân, trong đó 32 chân là các cổng vào/ra (I/O).

## Slide 7: 1.4 Tổ chức bộ nhớ của 8051 (1/3)
Kiến trúc bộ nhớ của 8051 là kiến trúc Harvard
  Không gian bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu là tách rời
Program memory (Read Only)
Data memory (Read/Write)
ROM
RAM

## Slide 8: 1.4 Tổ chức bộ nhớ của 8051 (2/3)
Có khả năng quản lý bộ nhớ chương trình và dữ liệu ngoài qua:
  Bus dữ liệu 8 bit AD0-AD7 (~ P0.0 và P0.7)
  Bus địa chỉ tới 16 bit
    AD0 – AD7
    A8 – A15 (~ P2.0 – P2.7)
  Bus điều khiển PSEN, ALE, RD (P3.7), WR (P3.6)
Chỉ sử dụng một trong hai bộ nhớ code lệnh (chân EA)
Có thể sử dụng đồng thời bộ nhớ dữ liệu trong (internal RAM) và bộ nhớ dữ liệu ngoài

## Slide 9: 1.4 Tổ chức bộ nhớ của 8051 (3/3)
7FH
30H
2FH
20H
1FH
17H
10H
0FH
07H
08H
18H
00H
Băng thanh ghi 0
Băng thanh ghi 1 /
Ngăn xếp (Stack)
Băng thanh ghi 2
Băng thanh ghi 3
Vùng nhớ đánh địa chỉ theo bit (128 bits)
Vùng RAM cho mục đích dùng chung
00
07
78
7F
* RAM trong (internal RAM)
8051 có 128 byte (00-7F)
8052 có 256 byte (00-FF)
Phân vùng bộ nhớ dữ liệu bên trong của 8051*

## Slide 10: 1.4.1 Truy cập bộ nhớ dữ liệu trong
Vùng RAM cho mục đích dùng chung: 30H-7FH
80bytes RAM này có thể được truy cập theo 2 chế độ:
  Truy cập trực tiếp (direct addressing mode)
    mov A, 36H ;đọc nội dung của ô nhớ ở địa chỉ 36H vào thanh ;chứa A
  Truy cập gián tiếp (indirect addressing mode) thông qua thanh ghi R0 và R1
      mov R1,#36H ;chuyển giá trị 36H vào thanh ghi R1
      mov A, @R1 ;chuyển gián tiếp: R1 chứa địa chỉ của ô nhớ ;RAM trong (36H), nội dung của ô nhớ ;này được chuyển vào thanh chứa A

## Slide 11: 1.4.2 Vùng nhớ định địa chỉ theo bit
Từ 20H đến 2FH là 16 bytes (128 bits) có thể định địa chỉ theo bit
128 bit trong vùng nhớ RAM được đánh địa chỉ từ 00-7F
Các bit này có thể tác động thông qua các lệnh bit
  setb 07h
  Thiết lập bit 07 (~ với bit MSB của byte 20H)
Giúp tiết kiệm bộ nhớ dữ liệu đối với các biến logic (chỉ có giá trị 0 hoặc 1)
Băng thanh ghi 3
Vùng nhớ đánh địa chỉ theo bit
Vùng RAM cho mục đích dùng chung
Băng thanh ghi 2
Băng thanh ghi 1
Băng thanh ghi 0

## Slide 12: 1.4.3 Các bank thanh ghi
8051 có 4 bank thanh ghi
  Mỗi bank có 8 thanh ghi 8 bits được ký hiệu R0 đến R7
  Nằm tại địa chỉ từ 00H– 1FH (8 x 4 = 32bytes)
Việc lựa chọn bank thanh ghi được thực hiện thông qua thanh ghi PSW
Các lệnh sử dụng bank thanh ghi
  Code lệnh ngắn hơn
so với các lệnh tương đương sử dụng chế độ truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp
Băng thanh ghi 3
Vùng nhớ đánh địa chỉ theo bit
Vùng RAM cho mục đích dùng chung
Băng thanh ghi 2
Băng thanh ghi 1
Băng thanh ghi 0

## Slide 13: 1.5 Các thanh ghi có chức năng đặc biệt (1/2)
8051 có một tập (21) các thanh ghi có chức năng đặc biệt (SFR) được đánh địa chỉ từ 80H đến FFH:
  Phục vụ cho các hoạt động tính toán của ALU
  Điều khiển các module timer, truyền tin, port
Một số thanh ghi truy cập đến từng bit
* RAM trong (internal RAM)
8051 có 128 byte (00-7F)
8052 có 256 byte (00-FF)
Vùng SFR: chỉ có thể được truy cập trực tiếp (direct addressing)

## Slide 14: 1.5 Các thanh ghi có chức năng đặc biệt (2/2)
Truy cập đến từng bit

## Slide 15: Thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW
CY
AC
F0
RS1
OV
RS0
P
--
CY PSW.7 Cờ nhớ
AC PSW.6 Cờ nhớ phụ
-- PSW.5 Cho phép người dùng định nghĩa chức năng
RS1 PSW.4 Chọn băng thanh ghi, bit 1
RS0 PSW.3 Chọn băng thanh ghi, bit 0
OV PSW.2 Cờ tràn
-- PSW.1 Dự trữ
P PSW.0 Cờ kiểm tra chẵn lẻ
RS1 RS0 Register Bank Address
0 0 0 00H-07H
0 1 1 08H-0FH
1 0 2 10H-17H
1 1 3 18H-1FH
PSW: Là thanh ghi ở địa chỉ D0H, là thanh ghi truy cập đến từng bit

## Slide 16: Ví dụ
Example 1:
MOV A,#38H
ADD A,#2FH
38 00111000
+2F +00101111
---- --------------
67 01100111
CY=0 AC=1 P=1
Example 2:
MOV A,#88H
ADD A,#93H
88 10001000
+93 +10010011
---- --------------
1 1B 1 00011011
CY=1 AC=0 P=0
Có một số nhớ từ bit 3 chuyển sang bit 4

## Slide 17: Bank thanh ghi

## Slide 18: Ví dụ
Ví dụ 2.1
MOV R0, #99H ;load R0 with 99H
MOV R1, #85H ;load R1 with 85H
Ví dụ 2.2
MOV 00, #99H ;RAM location 00H has 99H
MOV 01, #85H ;RAM location 01H has 85H
Ví dụ 2.3
SETB PSW.4 ;select bank 2
MOV R0, #99H ;RAM location 10H has 99H
MOV R1, #85H ;RAM location 11H has 85H

## Slide 19: Thanh ghi điều khiển nguồn PCON
Ở địa chỉ 87H

## Slide 20: Chế độ nghỉ (Idl)
Trong chế độ Idle (chế độ nghỉ)
  Clock đến CPU là off, nhưng vẫn cung cấp cho Interrupt, Timer, Serial function port
  Nội dung các thanh ghi SFRs và internal RAM được giữ nguyên.
  Các cổng giữ nguyên trạng thái
  ALE và PSEN giữ ở mức cao
Để thoát ra khỏi chế độ Idle có 2 cách
  Sử dụng các ngắt (INTx, Timer, UART), hoặc
  Sử dụng tín hiệu Reset (nội dung các thanh ghi và RAM không thay đổi)

## Slide 21: Chế độ giảm nguồn
Trong chế độ giảm nguồn (Power down)
  On-chip oscillator off
  Các thanh ghi đặc biệt SFRs và internal RAM giữ nguyên giá trị, các cổng cũng giữ nguyên giá trị
  ALE và PSEN giữ ở mức thấp
Để thoát ra khỏi chế độ giảm nguồn chỉ có 1 cách
  Sử dụng tín hiệu RESET
  Nội dung của các thanh ghi SFRs bị thay đổi giống như trong RESET thông thường
  Nội dung của internal RAM không bị ảnh hưởng

## Slide 22: Thanh ghi Stack Pointer
Là thanh ghi 8-bit ở địa chỉ 81H
Được sử dụng để truy cập bộ nhớ ngăn xếp
Các lệnh sử dụng SP:
  CALL
  RET
  RETI
  PUSH, POP
Sau khi Start-up, SP được khởi tạo giá trị 07H ở trong RAM

## Slide 23: Thanh ghi Stack Pointer
Ví dụ 2.4:
23

## Slide 24: Thanh ghi Stack Pointer
Ví dụ 2.5:
24

## Slide 25: Stack and Bank1 Conflict
Ví dụ 2.6:
25

## Slide 26: Thanh ghi Data Pointer
Thanh ghi Data Pointer, DPTR là thanh ghi 16-bit, được sử dụng để truy cập tới địa chỉ bộ nhớ chương trình hoặc bộ nhớ dữ liệu ngoài.
DPTR bao gồm hai thanh ghi có chức năng đăc biệt:
  DPL (82H) chứa byte thấp của DPTR
  DPH (83H) chứa byte cao của DPTR
Lưu ý rằng lệnh MOVX* (Move X) được sử dụng để truy cập bộ nhớ ngoài
*Xem thêm ở mục 5-chương 2, tập lệnh của MCS-51
Notes: Ví dụ đẻ chuyển giá trị 46H vào ô nhớ ở địa chỉ 2504 trong bộ nhớ ngoài, chùng ta phải thực hiện các bước sau:
Giải thích Lệnh 1, 2, 3

## Slide 27: Thanh ghi cổng
8051 có 4 cổng P0, P1, P2, P3 tương ứng có 4 thanh ghi điều khiển ở các địa chỉ 80H, 90H, A0H và B0H
Thanh ghi cổng có thể truy cập đến từng bit
*Xem thêm ở mục 5-chương 2, tập lệnh của MCS-51
Tương ứng với việc tác động đến từng chân trong từng cổng một cách độc lập
Notes: -

## Slide 28: Các thanh ghi Timer
Timer 0 : có 2 thanh ghi TH0 (8CH) và TL0 (8AH)
Timer 1: có 2 thanh ghi TH1 (8DH) và TL1 (8BH)
Chế độ hoạt động của các bộ timer được điều khiển thông qua 2 thanh ghi:
  Thanh ghi chế độ: TMOD (Timer Mode) ở địa chỉ 89H
  Thanh ghi điều khiển: TCON (Timer Control) ở địa chỉ 88H. TCON là thanh ghi truy cập đến từng bit

## Slide 29: Các thanh ghi cổng nối tiếp
8051 có 1 bộ truyền tin nối tiếp UART
Thông tin nhận về được cất trong thanh ghi SBUF (99H)
Thông tin truyền đi được cất trong thanh ghi SBUF
  Chú ý: mặc dù tên giống nhau, nhưng thực chất đây là 2 thanh ghi khác nhau. Do đó việc truyền và nhận có thể hoạt động độc lập không ảnh hưởng đến nhau
Chế độ hoạt động của truyền tin nối tiếp được xác định thông qua thanh ghi SCON (98H). SCON là thanh ghi truy cập đến từng bit

## Slide 30: Các thanh ghi ngắt
8051 có 5 nguồn ngắt và 2 mức ưu tiên*
Việc cho phép hoặc cấm các nguồn ngắt được xác định thông thanh ghi IE (A8H)
Mức ưu tiên của nguồn ngắt được xác định thông qua thanh ghi IP (B8H)
Cả IE và IP là các thanh ghi truy cập đến từng bit
*Xem thêm ở mục 6 - chương 2, cấu trúc ngắt của MCS-51

## Slide 31: 2. Bộ nhớ ngoài
8051 có thể quản lý bộ nhớ ngoài
  64 Kbytes bộ nhớ chương trình
  64 Kbytes bộ nhớ dữ liệu
Các tín hiệu điều khiển
  PSEN: đọc bộ nhớ chương trình
  RD, WR: đọc, ghi bộ nhớ dữ liệu
Data bus: AD0-AD7
Address bus: AD0-AD7 (thấp) A8-A15 (cao)
Sử dụng tín hiệu ALE để de-multiplex data/address trên AD0-AD7 (P0)
  ALE = 0  cung cấp data
  ALE = 1  cung cấp địa chỉ

## Slide 32
D
74LS373
ALE
P0.0
P0.7
PSEN
A0
A7
D0
D7
P2.0
P2.7
A8
A15
OE
OC
EA
G
8051
ROM
PSEN: Program Store Enable
Ghép nối với bộ nhớ chương trình ngoài

## Slide 33
MCS-51 - Architecture
D
74LS373
ALE
P0.0
P0.7
PSEN
A0
A7
D0
D7
P2.0
P2.7
A8
A12
OE
OC
EA
G
8051
ROM
1. Send address to ROM
2. 74373 latches the address and send to ROM
Address
Ghép nối với bộ nhớ chương trình ngoài

## Slide 34
MCS-51 - Architecture
D
74LS373
ALE
P0.0
P0.7
PSEN
A0
A7
D0
D7
P2.0
P2.7
A8
A12
OE
OC
EA
G
8051
ROM
2. 74373 latches the address and send to ROM
Address
3. ROM send the instruction back
Ghép nối với bộ nhớ chương trình ngoài

## Slide 35: Chu kỳ máy
Một chu kỳ máy của 8051 chiếm 12 chu kỳ xung nhịp của tín hiệu clock
Một lệnh có thể thực hiện mất một hoặc nhiều chu kỳ máy
Ví dụ:
Lệnh: chu kỳ máy
cpl p1.0 1
Thạch anh tần số fosc=12MHz
 1 chu kỳ máy hết To = 12/ fosc= 1µs

## Slide 36: Hoạt động RESET
Internal RAM không chịu ảnh hưởng của hoạt động RESET

## Slide 37: 3. Cấu trúc cổng I/O

## Slide 38: 3. Cấu trúc cổng I/O
D Q
Clk Q
Vcc
Load(L1)
Read latch
Read pin
Write to latch
Internal CPU bus
M1
Chân P1.X
P1.X
Latch
TB1
TB2
* Tải L1 chỉ có ở các cổng P1, P2, P3
Thanh ghi cổng P1 (SFRs)

## Slide 39: P1 là cổng ra
D Q
Clk Q
Vcc
Load(L1)
Read latch
Read pin
Write to latch
Internal CPU bus
M1
Chân P1.X
P1.X
2. Chân ra nối với Vcc
1. Viết “1”
1
0
Output: “1”
TB1
TB2
Viết “1” ra cổng P1.X

## Slide 40: P1 là cổng ra
D Q
Clk Q
Vcc
Load(L1)
Read latch
Read pin
Write to latch
Internal CPU bus
M1
Chân P1.X
P1.X
2. Chân ra nối với GND
1. Viết “0”
0
1
Output: “0”
TB1
TB2
Viết “0” ra cổng P1.X

## Slide 41: P1 là cổng vào
D Q
Clk Q
Vcc
Load(L1)
Read latch
Read pin
Write to latch
Internal CPU bus
M1
P1.X pin
P1.X
2. MOV A,P1
external pin=Low
3. Read pin=0
0
TB1
TB2
0
Đọc mức “low’ trên cổng P1

## Slide 42: P1 là cổng vào
D Q
Clk Q
Vcc
Load(L1)
Read latch
Read pin
Write to latch
Internal CPU bus
M1
Chân P1.X
P1.X
2. MOV A,P1
external pin=High
3. Read pin=1
1
TB1
TB2
1
Đọc mức “high” trên cổng P1

## Slide 43: Cổng P0
D Q
Clk Q
Read latch
Read pin
Write to latch
Internal CPU bus
M1
P0.X pin
P1.X
TB1
TB2
Khi hoạt động như là một cổng I/O, P0 không có internal L1  cần nối một điện trở pull-up bên ngoài
Khi hoạt động như là bus AD thì P0 lại có internal pull-up

## Slide 44: Lập trình hợp ngữ MCS-51

## Slide 45: Giới thiệu
Lệnh của 8051 được thiết kế với opcode 8 bit  có khả năng mã hóa 256 lệnh khác nhau
Thực tế có 255 lệnh
Ngoài opcode một lệnh có thể có thêm 1 hoặc 2 byte để mã hóa chế độ địa chỉ:
  139 lệnh 1 byte
  92 lệnh 2 byte
  24 lệnh 3 byte
=> Tương tự như lập trình máy tính, lập trình VĐK bản chất là ra lệnh cho VĐK thực hiện 1 danh sách các lệnh cơ bản được sắp xếp theo một thứ tự nào đó.

## Slide 46: 4. Các chế độ địa chỉ
Cho phép xác định nơi cất giữ “data” của lệnh
Co 6 chế độ địa chỉ trong MCS-51
  Trực tiếp (Direct addressing)
  Gián tiếp (Indirect addressing)
  Thanh ghi (Register addressing)
  Thanh ghi định trước
  Tức thì (Immediate addressing)
  Chỉ số (Indexed addressing)

## Slide 47: 4.1 Chế độ địa chỉ trực tiếp
Direct addressing
Địa chỉ của toán hạng được chỉ ra bởi 8 bit trong trường địa chỉ của code lệnh
Áp dụng cho
  Internal RAM
  SFRs
Ví dụ:

## Slide 48: 4.2 Chế độ địa chỉ gián tiếp
Indirect addressing
Lệnh chỉ ra một thanh ghi có chứa địa chỉ của toán hạng
Các thanh ghi sử dụng trong chế độ địa chỉ gián tiếp:
  R0 và R1
  SP
  DPTR (RAM ngoài)
Áp dụng cho:
  Internal RAM
  External data memory
Đặc điểm nhân ra chế độ này là luôn có ký tự @ đứng trước toán hạng

## Slide 49: 4.3 Chế độ thanh ghi
Register addressing
Một số lệnh có toán hạng là các thanh ghi
Các thanh ghi R0 và R7 được mã hóa bởi 3 bit trong trường opcode (thay vì phải mã hóa 8 bit trong trường địa chỉ)

## Slide 50: 4.4 Chế độ thanh ghi định trước
Một số lệnh được thiết kế chỉ hoạt động với một thanh ghi định trước  không cần trường địa chỉ để mã hóa toán hạng

## Slide 51: 4.5 Chế độ địa chỉ tức thì
Immediate addressing
Giá trị của toán hạng là một hằng số và được chỉ ngay trong trường địa chỉ

## Slide 52: 4.6 Chế độ địa chỉ chỉ số
Indexed addressing
Địa chỉ của toán hạng được chỉ ra nhờ sử dụng một thanh ghi làm địa chỉ gốc và một thanh ghi để chỉ độ lệch
Các thanh ghi sử dụng
  DPTR
  PC
  A
Chỉ áp dụng cho các lệnh thao tác trên vùng nhớ code

## Slide 53: 5. Tập lệnh MCS-51
Có các kiểu lệnh
  Số học
  Logic
  Thao tác trên bit
  Truyền số liệu
  Rẽ nhánh chương trình

## Slide 54: 5.1 Các lệnh số học
Cộng: ADD và ADDC
Trừ : SUBB
Nhân : MUL
Chia : DIV
Tăng : INC
Giảm : DEC

## Slide 55: ADD
Cộng A với một toán hạng, kết quả cất trở lại A
Có tác động đến cờ: CY, AC, OV
Lệnh cộng sử dụng 4 chế độ địa chỉ cho toán hạng
  Thanh ghi
  Trực tiếp
  Gián tiếp
  Tức thì
Syntax
ADD A, <src-byte>

## Slide 56
Ví dụ:
ADD A, R2 ;cộng A với thanh ghi R2, kết quả cất trở lại A
ADD A, 3Fh ;cộng nội dung A với nội dung ô nhớ có địa chỉ 3Fh, kết quả cất trở lại A

## Slide 57
Ví dụ:
ADD A, @R1 ;cộng A với ô nhớ có địa chỉ bằng giá trị cất trong thanh ; ghi R1, kết quả cất trở lại A
ADD A, # 3Fh ;cộng A với hằng số 3Fh, kết quả cất trở lại A

## Slide 58: ADDC
Cộng có nhớ: Cộng A với một toán hạng và với cả cờ nhớ Carry, kết quả cất vào A
Có tác động đến cờ: CY, AC, OV
Lệnh cộng sử dụng 4 chế độ địa chỉ cho toán hạng
  Thanh ghi
  Trực tiếp
  Gián tiếp
  Tức thì
Syntax
ADDC A, <src-byte>

## Slide 61: MUL AB
Nhân A với B
Kết quả cất vào 2 thanh ghi A và B
  A chứa byte trọng số thấp
  B chứa byte có trọng số cao
Tác động đến cờ OV và CY (=0)

## Slide 62: DIV AB
Chia 2 số không dấu 8 bit
Lấy A chia cho B
Kết quả:
  Thương số cất ở A
  Số dư cất ở B
Syntax:
DIV AB

## Slide 63: INC
Lệnh tăng toán hạng lên 1
Nếu giá trị trước khi tăng là FF thì sau khi tăng sẽ là 00
Không tác động đến cờ
Chế độ địa chỉ của toán hạng:
  Thanh ghi định nghĩa trước (thanh ghi A)
  Thanh ghi (R0 – R7)
  Trực tiếp
  Gián tiếp
Syntax:
INC <byte>

## Slide 66: INC DPTR
Tăng nội dung của thanh ghi 16 bit DPTR lên 1
Không tác động đến cờ
Syntax:
INC DPTR

## Slide 67: 5.2 Các lệnh logic
AND, OR, Exclusive-OR (XOR), Bù
Quay trái, phải

## Slide 68: ANL
Thực hiện phép AND logic
Không tác động đến cờ
Syntax:
AND <dest-byte>,<src-byte>

## Slide 70
(direct)  (direct) Λ (A)

## Slide 71: RL A
Quay trái thanh ghi A:
  Các bit dịch qua trái 1 bit
  Bit 7 sẽ được đưa về bit 0
Không tác động đến cờ
Syntax
RL A

## Slide 72: RLC A
Quay trái thanh ghi A qua Carry:
  Nội dung các bit từ 0 đến 6 sẽ dịch qua trái
  Cờ Carry sẽ chuyển vào vị trí bit 0
  Bit 7 dịch vào Carry
Không tác động đến cờ (ngoại trừ Carry)
Syntax:
RLC A

## Slide 73: 5.3 Các lệnh chuyển số liệu
Chuyển số liệu với internal RAM: MOV, XCH, XCHD
Chuyển số liệu với external RAM: MOVX
Đọc số liệu từ bộ nhớ chương trình:MOVC
Truy cập ngăn xếp: PUSH, POP

## Slide 74: MOV
Số liệu của toán hạng nguồn được copy vào toán hạng đích
Nội dung của toán hạng nguồn không thay đổi
Không tác động đến cờ
Syntax:
MOV <dest-byte>,<src-byte>

## Slide 75: MOV

## Slide 81: MOVX
Chuyển số liệu giữa thanh ghi A và một ô nhớ extarnal data memory
Không tác động đến cờ
Syntax:
MOVX <dest-byte>,<src-byte>

## Slide 84: MOVC
Đọc một byte từ bộ nhớ code vào thanh ghi A
Không tác động đến cờ
Syntax:
MOVC A,@A+<base-reg>

## Slide 86: PUSH
Cất một byte vào ô nhớ ngăn xếp
Không tác động đến cờ
Syntax:
PUSH direct

## Slide 87: POP
Lấy một byte từ ngăn xếp
Không tác động đến cờ
Syntax:
POP direct

## Slide 88: 5.4 Các lệnh thao tác trên bit
Xóa, thiết lập bit: CLR, SET
Logic: ANL, ORL, CPL (bù)
Copy bit: MOV

## Slide 89: CLR
Xóa một bit (=0)
  trong các thanh ghi có thể truy cập đến từng bit
  hoặc các ô nhớ đánh địa chỉ theo bit (ô nhớ 20h đến 2fh của internal RAM)
Syntax
CLR bit

## Slide 91: SET
Thiết lập bit (=1):
  trong các thanh ghi có thể truy cập đến từng bit
  hoặc các ô nhớ đánh địa chỉ theo bit (ô nhớ 20h đến 2fh của internal RAM)
Syntax
SET bit

## Slide 93: MOV
Copy nội dung một bit:
  Một trong 2 toán hạng phải là cờ Carry
  Toán hạng còn lại là các bit của các thanh ghi hoặ vùng nhớ có thể truy cập đến bit
Syntax
MOV <dest-bit>,<src-bit>

## Slide 94
MOV P1.3,C
MOV C, P0.1
Ví dụ:

## Slide 95: 5.5 Lệnh rẽ nhánh chương trình
Chương trình con: ACALL, LCALL, RET
Lệnh nhảy không điều kiện: SJMP, LJIMP, AJMP, JMP
Lệnh nhảy có điều kiện: JNB, JB, JNC, JC, JNZ, JZ, CJNE, DJNZ

## Slide 96: Lệnh gọi chương trình con
Chương trình con được sử dụng trong các trường hợp:
  Lập trình có cấu trúc
  Các đoạn chương trình được thực hiện lặp lại nhiều lần trong một chương trình lớn
Lệnh gọi chương trình con thực hiện các thao tác:
  Cất giữ thông tin cần thiết (con trỏ lệnh lệnh PC) vào ngăn xếp. Thông tin này sẽ được khôi phục lại khi kết thúc chương trình con
  Nạp địa chỉ nơi cất mã lệnh của chương trình con vào PC
Chương trình con CẦN PHẢI kết thúc bởi lệnh đặc biệt (RET) cho phép quay trở lại chương trình nơi đã gọi chương trình con:
  lấy các thông tin đã lưu giữ trong ngăn xếp, PC sẽ được nạp lại giá trị địa chỉ của lệnh sau lệnh gọi chương trình con

## Slide 97: ACALL
Gọi chương trình con sử dụng địa chỉ có độ dài 11 bit kết hợp với 5 bit cao của PC
Syntax
ACALL addr11

## Slide 98: LCALL
Gọi chưowng trình con sủ dụng địa chỉ có độ dài 16 bit
Syntax
LCALL addr16

## Slide 99: RET
Lệnh trở về từ chương trình con
Syntax
RET

## Slide 100: Lệnh nhảy tuyệt đối
Nạp giá trị của PC để trỏ đến một vùng mã lệnh
Syntax
LJMP addr16
AJMP addr11
SJMP rel8

## Slide 102: Lệnh nhảy có điều kiện
Nạp PC một giá trị địa chỉ khi thỏa mãn một điều kiện
Các nguồn được sử dụng làm các điều kiện:
  Bit của các thanh ghi hoặc vùng nhớ đánh địa chỉ theo bit
  Cờ Carry

## Slide 103: CJNE
Compare-Jump-Not-Equal
Tác động đến cờ Carry
Syntax
CJNE <dest-byte>,<src-byte>,rel

## Slide 108: DJNZ
Decrement and Jump if Not zero
Không tác động đến cờ
Syntax
DJNZ <byte>,rel

## Slide 111: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Các thành phần cơ bản của câu lệnh Assembly:
  Lables: Nhãn – đánh dấu cho một đoạn lệnh
  Orders: Lệnh
  Directives: Định hướng chương trình dịch
  Comments: Các lời chú thích
Một chương trình assembly phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
  Mỗi dòng lệnh không vượt quá 255 ký tự
  Mỗi dòng lệnh phải bắt đầu bằng 1 kí tự của nhãn, lệnh
  Mọi thứ sau dấu phẩy được xem là chú thích và bị bỏ qua bởi chương trình dịch
  Các thành phần của câu lệnh phải cách biệt nhau ít nhất một dấu cách

## Slide 112: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Khai báo biến:
    Ten_bien DB Gia_Tri_Khoi_Tao
DB là một chỉ lệnh dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong hợp ngữ. Nó
được dùng để định nghĩa dữ liệu 8 bit.
DW được sử dụng khi dữ liệu có kích thước là 2byte để khai báo biến kiểu nguyên

## Slide 113: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Khai báo hằng:
    Ten_hang EQU Gia_Tri
Dùng để định nghĩa một hằng số mà không chiếm ngăn nhớ.
Chỉ lệnh EQU gắn một giá trị hằng số với nhãn dữ liệu
Khi nhãn xuất hiện trong chương trình thì giá trị hằng số của nó sẽ được thay thế cho nhãn khi biên dịch

## Slide 114: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Các toán tử:

## Slide 115: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Quy tắc đặt tên cho các biến, hằng số và hàm :
- Tổ hợp từ các ký tự (A-Z, a-z), các số (0-9), các ký tự đặc biệt (“?”
Và “_”) và không phâ biệt chữ cái và chữ thường.
- Tên phải bắt đầu bằng ký tự.
- Độ dài tên tối đa là 255 ký tự, nhưng chỉ 32 ký tự đầu được dùng để phân biệt
- Không được trùng với các từ khóa

## Slide 116: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Cấu trúc một chương trình hợp ngữ :
Ví dụ:

## Slide 117: Cấu trúc chương trình hợp ngữ 8051
Chương trình con:
Ví dụ:

## Slide 118: Timer
Timer là bộ đếm nhị phân với nguồn xung clock
  Từ bộ xung chuẩn (thường lấy từ bộ on-chip oscillator của VĐK)
  Từ tín hiệu bên ngoài
Ứng dụng của timer
  Tạo các sự kiện với chu kỳ định trước (timer)
  Đếm các sự kiện bên ngoài (counter)
8051 có 2 bộ timer 16 bits count-up (đếm thuận, giá trị tăng dần sau mỗi xung nhịp) với 4 mode hoạt động
  mode 0: chế độ 13 bits
  mode 1: chế độ 16 bits
  mode 2: chế độ 8 bit có auto-reload
  mode 3: chế độ đặc biệt

## Slide 119: Điều khiển Timer
  THn : thanh ghi 8 bit chứa byte cao của bộ đếm
  TLn : thanh ghi 8 bit chứa byte thấp của bộ đếm
  TRn : bit cho phép timer hoạt động
    TRn = 0  timer ngừng hoạt động
    TRn = 1  timer được phép hoạt động
  M1, M0 : 2 bit xác định 4 mode của Timer
  TFn : bit cờ báo bộ đếm tràn
  C/Tn : bit thiết lập Timer hay Counter
    C/T = 0  Timer lấy xung clock từ on-chip oscillator
    C/T = 1  Timer lấy xung clock từ bên ngoài qua port Tn
  GATE : kết hợp với TRn để điều khiển bộ đếm
    GATE = 1  Timer chỉ hoạt động khi TRn=1 và INTn = HIGH
    GATE = 0  Timer hoạt động khi TRn=1

## Slide 120: TMOD

## Slide 121: TCON

## Slide 122: Mode 0
Timer1 mode 0
Timer clock

## Slide 123
Timer/Counter 13 bit
  8 bit cao là thanh ghi THx
  5 bit thấp là 5 bit MSB của thanh ghi TLx (3 bit thấp của thanh ghi TL không sử dụng)
TFx = 1 khi nội dung của bộ đếm tràn

## Slide 124: Mode 1
  Giống mode 0, ngoại trừ sử dụng bộ đếm 16 bit, thay vì 13 bit
    8 bit MSB là thanh ghi THx
    8 bit LSB là thanh ghi TLx
Timer1 mode 1

## Slide 125: Mode 2

## Slide 126
Sử dụng thanh ghi TLx làm thanh ghi của Timer
Khi nội dung bộ đếm tràn (TLx chuyển từ FF00)
  TFx được dựng lên
  Nội dung của THx được tự động nạp vào TLx

## Slide 127: Mode 3
Nếu Timer0 ở mode 3
  Bộ Timer/Counter 8 bit sử dụng TL0  tác động đến TF0
  Bộ Timer 8 bit sử dụng TH0  tác động đến TF1
Nếu Timer1 ở mode 3
  dừng hoạt động
  nội dung của các thanh ghi TH1 và TL1 không thay đổi
Trong khi Timer0 hoạt động ở mode 3
  Timer1 vẫn có thể hoạt động bình thường ở các mode 0, 1, 2
  Timer1 không thể sử dụng TF1 (vì được Timer TH0 sử dụng)

## Slide 128
Timer 0 ở mode 3

## Slide 129: Thủ tục khởi tạo Timer
Khởi tạo TMOD
Khởi tạo các giá trị THx và TLx
Thiết lập bit TRx = 1 để cho phép Timer làm việc

## Slide 130: Đọc nội dung Timer “On-the-fly”
Đọc nội dung Timer trong khi Timer đang hoạt động
  Đọc TL
  Đọc TH
  Có thể có sai sót: khi đọc nội dung của TH thì TL bị thay đổi
Khắc phục
  Đọc TH
  Đọc TL
  Đọc TH, kiểmt tra nếu khác với lần đọc đầu thì lặp lại thao tác đọc

## Slide 131: Ví dụ 1
Viết chương trình trình tạo xung vuông đều tần số 10KHz tại cổng P1.0 sử dụng Timer0. Biết MCS-51 sử dụng tần số fOSC 12MHz

## Slide 132
Tần số = 10KHz:
  P1.0 =LOW trong 50us
  P1.0 = HIGH trong 50us
fOSC = 12MHz  chu kỳ lệnh = 1us
Sử dụng Timer0 đếm 50us, mỗi lần tràn sẽ lập bit P1.0
Có thể sử dụng Timer0 ở mode 2 (auto-reload). Khi đó cần nạp TH0 = 0x100 – 0x32 = 0xE0
  Khởi tạo Timer0: TMOD = 00000010b
    Bit C\T = 0  hoạt động như timer
    Bit M1 M0 = 10  hoạt động mode 2
  Thanh ghi TH0 = 205

## Slide 133
; source file “wave1.a51”
org 0000h
ljmp start
org 100h
start:
mov TMOD,#02 ; timer + mode 2
mov TH0,#0xE0
setb TR0 ; start timer 0
here:
jnb TF0,here
clr TF0 ; xóa cờ TF0
cpl P1.0
sjmp here
END

## Slide 134: Ví dụ 2
Viết chương trình trình tạo xung vuông đều tần số 1KHz tại cổng P1.0 sử dụng Timer0. Biết MCS-51 sử dụng tần số fOSC 12MHz

## Slide 135
Tần số = 1KHz:
  P1.0 =LOW trong 500us
  P1.0 = HIGH trong 500us
fOSC = 12MHz  chu kỳ lệnh = 1us
Sử dụng Timer0 đếm 500us, mỗi lần tràn sẽ lập bit P1.0
Không thể sử dụng Timer0 ở mode 2 (auto-reload) vì maximun chỉ đếm được 255 us.
Sử dụng Timer0 ở mode 1 (mode 16 bit). Khi đó cần nạp TH0-TL0 = 0x10000-1F4 = 0xFE0C
  Khởi tạo Timer0: TMOD = 00000001b
    Bit C\T = 0  hoạt động như timer
    Bit M1 M0 = 10  hoạt động mode 2
  Thanh ghi TH0 = 0xFE, TL0 = 0x0C

## Slide 136
; source file “wave2.a51”
org 0000h
ljmp start
org 100h
start:
mov TMOD,#01 ; timer + mode 1
loop: mov TH0,#0xFE
mov TL0,#0x0C
setb TR0 ; start timer 0
wait: jnb TF0,wait
clr TR0 ; stop timer
clr TF0 ; xóa cờ TF0
cpl P1.0
sjmp loop
END

## Slide 137
Câu hỏi :
  Trong ví dụ 2, chu kỳ xung tạo thành có đúng là 1ms?
  Nếu sai, hãy hiệu chỉnh lại.

## Slide 138
sử dụng thông tin về state (hoặc sec) để đo khoảng thời gian thực hiện các lệnh

## Slide 139: Truyền tin nối tiếp
Ưu điểm
  Tiết kiệm dây nối
  Đơn giản khi thiết kế mạch in
Nhược điểm
  Tốc độ chậm

## Slide 140: Cổng nối tiếp của MCS-51TM
Đặc điểm
  Truyền nhận theo từng byte
  Hai cổng nối tiếp
    TxD cổng truyền
    RxD cổng nhận
  Có khả năng truyền, nhận đồng thời (full-duplex: song công)
  Nhận có đệm receive-buffered
    Một byte được nhận và cất vào vùng đệm
    Trong khi đó byte thứ hai vẫn được tiếp tục nhận
  Điều khiển thông qua thanh ghi SCON

## Slide 141: SCON

## Slide 142: Mode 0 – Thanh ghi dịch 8 bit
Thực chất là truyền tin nối tiếp đồng bộ, bán song công (half-duplex) (truyền và nhận không đồng thời)
  RxD: cổng truyền và nhận thông tin
  TxD: cổng shift-out clock với tần số dịch data bằng 1/12 tần số oscillator
  Bit đầu tiên là LSB
Để truyền thông tin
  Viết một byte cần truyền đến SBUF
Đề nhận thông tin
  Thiết lập các bit REN=1 và RI=0 trong thanh ghi SCON

## Slide 144: Mode 1 – UART 8-bit, tốc độ có thể thay đổi
UART: Universal Asynchronous Recever/Transmitter
Truyền tin nối tiếp không đồng bộ 10 bit
  1 bit START
  8 bit DATA (LSB đầu tiên)
  1 bit STOP
  Tốc độ truyền được quyết định bởi Timer1
  Transmit được start bởi lệnh viết đến SBUF
  Khi nhận đủ 8 bit data, cờ RI sẽ được set lên 1 (cần xóa bởi phần mềm)

## Slide 146: Mode 2
Truyền tin 11 bit
  9 bit data
  1 bit start, 1 bit stop
Bit thứ 9 của data:
  Bit TB8 đối với việc truyền
  Bit RB8 đối với việc nhận
Tốc độ truyền cố định bằng 1/32 fOSC (SMOD = 0) hoặc 1/64 fOSC (SMOD=1)
Transmit được start bởi lệnh viết đến SBUF
Khi nhận đủ 9 bit data, cờ RI sẽ được set lên 1 (cần xóa bởi phần mềm)

## Slide 148: Mode 3
Giống như mode 2, nhưng tốc độ truyền có thể thay đổi sử dụng Timer 1

## Slide 149: Tốc độ truyền
Tốc độ truyền trong mode 0 và mode 2 phụ thuộc vào tần số dao động của clock CPU
  Mode 0: tốc độ truyền = 1/12 fosc
  Mode 2: 1/32 fOSC (SMOD = 0) hoặc 1/64 fOSC (SMOD=1)
Mode 1 và 3 có thể sử dụng Timer 1 để thiết lập tốc độ truyền tin
  Tốc độ truyền được xác định bằng tốc độ tràn của timer 1
  SMOD là bit trong thanh ghi PCON

## Slide 150
Thường Timer1 được sử dụng trong mode 2 (auto-reload) hoạt động như “timer” để làm bộ phát tốc truyền tin, khi đó tốc độ truyền được xác định theo công thức

## Slide 152: Ví dụ - khởi tạo UART
Viết đoạn chương trình khởi tạo cổng truyền tin nối tiếp ở chế độ UART – 8bit, sử dụng Timer1 để tạo tốc độ truyền 2400 bps. Biết fOSC = 11.0592 MHz

## Slide 153
Bộ truyền tin làm việc ở chế độ mode 1:
  SM0 = 0
  SM1 = 1
Tốc độ 2400 bps với fOSC = 11.0592MHz:
  SMOD = 0
  C/T = 0
  M1 = 1, M0 = 0  mode 2
  TH1 = 0xF4
Cho phép nhận: REN = 1, RI = 0
Start timer1 : TR1 = 1
SCON = 01000000b
TMOD = 0010 0000b

## Slide 154
; uart_init.a51
org 0000h
ljmp start
start: mov SCON,#0x40
mov TMOD,#0x20
mov TH1,#0xF4
clr RI
setb REN ; enables serial reception
setb TI ;
setb TR1 ; start timer 1
here: sjmp here
END

## Slide 155
Chương trình trên có thể viết gọn lại như sau
; uart_init.a51
org 0000h
ljmp start
start: mov SCON,#0x52
mov TMOD,#0x20
mov TH1,#0xF4
; clr RI
; setb REN ; enables serial reception
; setb TI ;
; setb TR1 ; start timer 1
END

## Slide 156: Ví dụ - truyền ký tự ASCCI
Viết chương trình con OUTCHR truyền ký tự ASCII cất trong thanh ghi A lên đường truyền Tx

## Slide 157
; subroutine outchr.a51
outchr:
jnb TI,outchr ; wait if Tx is not empty
clr TI ;yes, Tx is empty
mov SBUF,acc ;send character
ret

## Slide 158: Ví dụ - nhận ký tự
Viết chương trình con INCHAR nhận ký tự từ Rx, ký tự nhận được cất ở thanh ghi A

## Slide 159
; inchar.a51
inchar:
jnb RI,$ ; wait for character
clr RI
mov a,SBUF
ret

## Slide 160: Ví dụ - truyền và nhận ký tự
Viết chương trình nhận ký tự chữ theo chuẩn ASCII từ Rx
  Nếu ký tự là chữ thường  đổi qua chữ in
  Nếu ký tự là chữ in  đổi qua chữ thường
Truyền lên Tx mã ký tự sau khi đã đổi
Truyền tin theo chế độ UART – 8 bit, tốc độ 2.4Kbaud

## Slide 161
Init bộ truyền tin
Polling Rx
Kiểm tra ký tự nhận được:
  nếu mã ASCII > 60H  chữ thường
  nếu mã ASCII > 40H và < 60h  chữ in
  nếu không trả về (không biến đổi)
Truyền ký tự lên Tx

## Slide 162: Cấu trúc ngắt của MCS-51

## Slide 163: Ngắt (Interrupt)
Ngắt là tín hiệu không đồng bộ do hardware hoặc software gửi đến CPU để yêu cầu thực hiện một thao tác
  hardware interrupt: CPU cất giữ các thông tin cần thiết sau đó chuyển qua chương trình phục vụ ngắt ( ISR interupt service routine)
  software interrupt: do một lệnh được thiết kế đặc biệt trong tập lệnh của CPU gây ra
8051 có 5 nguồn ngắt
  2 nguồn ngắt ngoài
  2 nguồn ngắt từ các bộ timer
  1 nguồn ngắt từ bộ truyền tin nối tiếp

## Slide 164: Thực hiện chương trình có ngắt
main
ISR
main
ISR
main
ISR
main
*
**
*
*
**
**
time
* Interrupt
** return from interrupt

## Slide 165
Timer 2 chỉ có trong 8052

## Slide 166: Thanh ghi IE
ET2
ET2
Timer 2 interrupt enable bit

## Slide 167: Mức ưu tiên của ngắt
Có 2 mức ưu tiên
  Mức 1: mức ưu tiên cao, chỉ có thể bị chen ngang bởi reset
  Mức 2: mức ưu tiên thấp, có thể bị chen ngang bởi ngắt mức ưu tiên 1 hoặc reset
Thanh ghi IP quy định mức ưu tiên của ngắt

## Slide 168: Thanh ghi IP

## Slide 169: Ưu tiên trong cùng một mức
Nếu nhiều ngắt xảy ra tại cung thời điểm
  Ngắt có mức ưu tiên cao được xử lý trước
  Nếu có nhiều ngắt cùng mức ưu tiên thì CPU phân xử theo thứ tự sau

## Slide 170: Vector ngắt
Ngắt được xử lý bởi phần cứng
Chương trình phục vụ ngắt được lưu giữ tại một địa chỉ xác định trong vùng nhớ code (gọi là địa chỉ vector ngắt)

## Slide 171: Xử lý ngắt
Khi ngắt xảy ra, nếu ngắt được CPU chấp nhận thì chương trình chính sẽ bị “ngắt” và các thao tác sau sẽ được tiến hành (bởi phần cứng):
  Lệnh hiện tại sẽ được hoàn thành nốt
  PC được xếp vào ngăn xếp
  Trạng thái của ngắt hiện tại được cất giữ
  Các ngắt cùng mức sẽ bị cấm
  PC được nạp giá trị địa chỉ của vector ngắt tương ứng tại đó chứa chương trình phục vụ ngắt (ISR: Interrupt Service Routine)
  Cờ báo nguồn ngắt sẽ bị xóa (ngoại trừ cờ báo ngắt RI và TI)
ISR cần phải kết thúc với một lệnh RETI, lệnh này sẽ lấy lại giá trị cũ của PC từ ngăn xếp

## Slide 172: Ví dụ - Ngắt timer1
Viết chương trình sử dụng ngắt timer để tạo xung vuông có tần số 10KHz tại P1.0, biết fOSC = 12MHz

## Slide 173
org 0000h
ljmp start
org 100h
start:
mov TMOD,#02 ; timer + mode 2
mov TH0,#0xE0
setb ET0 ; enable timer0 interrupt
setb EA ; enable interrupts
setb TR0 ; start timer 0
sjmp $
org 000Bh
cpl P1.0
reti
END

## Slide 174: Ví dụ - ngắt timer0 và timer1
Viết chương trình sử dụng các ngắt để đồng thời tạo ra xung vuông có tần số 5KHz và 500Hz tại chân P1.6 và P1.7, biết fOSC = 12MHz

## Slide 175: Ví dụ - ngắt TI và RI
Viết chương trình sử dụng các ngắt RI và TI:
  Nhận ký tự từ Rx
  Truyền ký tự nhận được lên Tx

## Slide 176: Ví dụ - ngắt ngoài
Viết chương trình điều khiển lò đốt. Biết:
  INT0 nối với sensor đo nhiệt độ nóng (khi cao hơn 210) sensor sẽ phát tín hiệu HOT = 0
  INT1 nối với sensor đo nhiệt độ lạnh (khi nhỏ hơn 190) sensor sẽ phát tín hiệu COOL = 0
  Cổng P1.7 được nối với mạch điều khiển
    P1.7 = 0  không đốt nóng
    P1.7 = 1  đốt nóng

## Slide 177: Ví dụ - ngắt theo sườn xuống
Thiết kế mạch báo động
  khi cửa bị mở sensor sẽ phát tín hiệu từ HIGH  LOW
  mạch bảo vệ làm việc sẽ phát tín hiệu qua loa nối với P1.7 với tần số 400Hz